NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 020/2016-CPL-COSANPA

PROCESSO: 052/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2016-COSANPA.

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para execução de obras e serviços, incluindo a elaboração dos projetos executivos complementares e o fornecimento de materiais e equipamentos, para a ampliação do sistema de abastecimento de Água do Conjunto Residencial BEIJA-FLOR Município de Marituba, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 06/2016-USOS (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

Em atenção à Solicitação formulada pelo empresa  ENFIL CONTROLE AMBIENTAL S/A, através de email de 25 de outubro de 2016, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece em face das informações contidas no Memorando nº 053/USOS-2016, devidamente assinado pela Engenheira Janete Moreira Piauhy-Gestor da USOS- Diretoria de Expansão e Tecnologia-DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 09/11/2016, concernente aos itens que seguem:

Questionamentos:

Com relação ao convite acima referenciado, gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos da planilha de preços encaminhada:

1) PERGUNTA: O item abaixo não menciona a numeração do desenho de referência . Solicitamos nos enviar o desenho de referência para cotação do item abaixo.

| 4.4.3.1.4 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO dos motores elétricos das bombas de lavagem, bombas dosadoreas, agitador peneumático e bombas de tranferência, com partida manual/ automática, alimentação trifásica 220/380v, 60 hz, c/componentes Siemens ou Telemechanique, conforme ABNT. | Un | 1,00 | 184.358,61 | 184.358,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESPOSTA: Referenciado foi dimensionado e orçado conforme o projeto básico, o mesmo deverá ser desenvolvido em projeto executivo, podendo sofrer alterações, As potências das bombas podem ser verificadas nos projetos hidromecânicos.

2)PERGUNTA: Solicitamos nos enviar o diagrama trifilar, mencionado para os itens abaixo.

| 4.10.4.1 | Quadro de Comando Partida suave c/ chave soft start p/ motor de 1 x 115CV - 440V- 60 Hz. para o motor dp poço 01, CCM-01 (Centro de comando de motores), confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de entrada, um para as soft starter e outro para os bancos de capacitores, com Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, Totalizador de (horimetro), Mini Disjuntores termomagnéticos, Pára-raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Módulos capacitores trifásicos, Disjuntor industrial termomagnético, Multmedidores, voltimetro, amperimetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama trifilar. | cj | 2,00 | 88.803,49 | 177.606,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10.4.2 | Quadro de Comando Partida suave c/ chave soft start p/ motor de 2 x 40CV - 440V- 60 Hz. para os motores da elevatória 01 e 02, CCM-02 e 03 (Centro de comando de motores) e dois atuadores elétricos das válvulas boboletas, classe 0.6/1 Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de entrada, um para as soft starter e outro para os bancos de capacitores, com Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, Totalizador de (horimetro), Mini Disjuntores termomagnéticos, Pára-raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Módulos capacitores trifásicos, Disjuntor industrial termomagnético, Multmedidores, voltimetro, amperimetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama trifilar. | cj | 2,00 | 87.034,35 | 174.068,70 |
| 4.10.4.3 | Quadro de Comando Partida suave c/ chave soft start p/ motor de 3 x 40CV - 440V- 60 Hz. para os motores da lavagem dos foltros, CCM-04 (Centro de comando de motores) e três atuadores elétricos das válvulas boboletas, classe 0.6/1 Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de entrada, um para as soft starter e outro para os bancos de capacitores, com Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, Totalizador de (horimetro), Mini Disjuntores termomagnéticos, Pára-raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Módulos capacitores trifásicos, Disjuntor industrial termomagnético, Multmedidores, voltimetro, amperimetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama trifilar. | cj | 1,00 | 95.461,66 | 95.461,66 |
| 4.10.4.4 | Quadro de Comando Partida suave c/ chave soft start p/ motor de 1 x 150CV - 440V- 60 Hz. para os motores do poço 02 e 03, CCM-05 e 06, (Centro de comando de motores) ,confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de entrada, um para as soft starter e outro para os bancos de capacitores, com Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, Totalizador de (horimetro), Mini Disjuntores termomagnéticos, Pára-raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Módulos capacitores trifásicos, Disjuntor industrial termomagnético, Multmedidores, voltimetro, amperimetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama trifilar. | cj | 2,00 | 83.381,55 | 166.763,10 |
| 4.10.4.5 | Quadro Geral de Distribuição, Nº. de ordem QGBT , classe 0.6 /1Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54, Disjuntores industriais termomagnéticos, Amperimetro tipo ferro move, Transformador de corrente tipo janela, Voltimetro tipo ferro móve, Chaves comutadoras e etc. c/ soleira de 0,10cm, autoportante, acesso pela parte frontal, dotado de fechadura, para instalação em mureta. Conforme projeto. | cj | 2,00 | 36.594,08 | 73.188,16 |

RESPOSTA: Os quadros citados foram orçados seguindo o critério das potências dos motores indicados, componentes internos foram recomendados pelos fabricantes.

3) PERGUNTA: Solicitamos nos informar o tempo de autonomia para o item abaixo.

| 5.1.1.11 | No Break entrada 115/220VCA BIVOLT, saída 115VCA, 1.200VA, circuito desmagnetizador, sistema PLL, filtro de linha, 4 tomadas NBR 14136. | un. | 1,00 | 799,40 | 799,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESPOSTA: Foi considerado no break com autonomia de 12 min (mínimo) poderá ser alterado no projeto executivo.

Atenciosamente,

Belém (PA), 10 de novembro  de  2016.

Comissão Permanente de Licitação